## КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

## ТЕМА: «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

## ПРЕДЕЛЬНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, Fu, ЗАБИВНОЙ СВАИ И НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, Fdu, БУРОНАБИВНОЙ СВАИ В ТОЧКЕ ЗОНДИРОВАНИЯ,  ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПОЛЕВЫХ ИСПЫТАНИЙ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЯ СТАТИЧЕСКИМ ЗОНДИРОВАНИЕМ»

1.1. Частное значение предельного сопротивления забивной сваи в точке зондирования Fu, кН, следует определять по формуле

Fu = γcRRsA + γcffhu,	(1.1)

где Rs	- предельное сопротивление грунта под нижним концом сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, определяемое по формуле (1.2), кПа;

γcR	- коэффициент условий работы грунта под нижним концом сваи, принимаемый равным 1;

f	- среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи по данным зондирования в рассматриваемой точке, кПа, определяемое по формуле (1.3);

h	- глубина погружения сваи от поверхности грунта, м;

u	- периметр поперечного сечения ствола сваи, м;

γcf	- коэффициент условий работы грунта на боковой поверхности сваи, принимаемый равным 1.

Таблица 1.1

| qc, кПа | β1 - коэффициент перехода от qc к Rs (для забивных свай) | fs, кПа | β2 - коэффициент перехода от fs к f для зонда типа I (для забивных свай) |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 1000 | 0,90 | ≤ 20 | 1,80 |
| 2500 | 0,80 | 40 | 1,30 |
| 5000 | 0,65 | 60 | 1,00 |
| 7500 | 0,55 | 80 | 0,80 |
| 10000 | 0,45 | 100 | 0,60 |
| 15000 | 0,35 | ≥ 120 | 0,50 |
| ≥ 20000 | 0,30 | - | - |

Предельное сопротивление грунта под нижним концом забивной сваи Rs, кПа, по данным зондирования в рассматриваемой точке следует определять по формуле

Rs = β1qc,	(1.2)

где β1	- коэффициент перехода от qc к Rs, принимаемый по таблице 3.15 независимо от типа зонда (ГОСТ 19912);

qc	- среднее значение сопротивления грунта, кПа, под конусом зонда, полученное из опыта на участке, расположенном в пределах одного диаметра d выше и четырех диаметров ниже отметки острия сваи (где d - диаметр круглого или сторона квадратного, или большая сторона прямоугольного сечения сваи, м).

Среднее значение предельного сопротивления грунта на боковой поверхности забивной сваи f, кПа, по данным зондирования грунта в рассматриваемой точке следует определять:

а) при применении зондов типа I - по формуле

f = β2fs;	(1.3)

В формуле (1.3) β2 - коэффициент, принимаемые по таблице 1.1;

fs	- среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, кПа, определяемое как частное от деления измеренного общего сопротивления грунта на боковой поверхности зонда на площадь его боковой поверхности в пределах от поверхности грунта в точке зондирования до уровня расположения нижнего конца сваи в выбранном несущем слое;

1.2. Несущую способность буронабивной сваи в точке зондирования Fdu, кН, определяемую без использования данных о сопротивлении грунта на муфте трения установки статического зондирования, вычисляют по формуле:

Fdu = RA + uΣγcf fihi,	(1.4)

где R	- расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа, принимаемое по таблице 1.2 в зависимости от среднего сопротивления конуса зонда qc, кПа, на участке, расположенном в пределах одного диаметра выше и до двух диаметров ниже подошвы сваи;

A	- площадь подошвы сваи, м2;

fi	- среднее значение расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности сваи, кПа, на расчетном участке hi сваи, определяемое по данным зондирования в соответствии с таблицей 1.2;

hi	- толщина i-го слоя грунта, которая должна приниматься не более 2 м;

γcf	- коэффициент, зависящий от технологии изготовления сваи и принимаемый:

а) при сваях, бетонируемых насухо, равным 1;

б) при бетонировании под водой, под глинистым раствором, а также при использовании обсадных инвентарных труб равным 0,7.

Таблица 1.2

| Сопротивление конуса зонда qc, кПа | Расчетное сопротивление грунта под нижним концом буровой сваи R, кПа | Среднее значение расчетного сопротивления на боковой поверхности сваи, fi, кПа |
| --- | --- | --- |
|  | Пески | Глинистые грунты | Пески | Глинистые грунты |
| 1000 | - | 200 | - | 15 |
| 2500 | - | 580 | - | 25 |
| 5000 | 900 | 900 | 30 | 35 |
| 7500 | 1100 | 1200 | 40 | 45 |
| 10000 | 1300 | 1400 | 50 | 60 |
| 12000 | 1400 | - | 60 | - |
| 15000 | 1500 | - | 70 | - |
| 20000 | 2000 | - | 70 | - |
| Примечания 1 Значения R и fi для промежуточных значений qc определяют интерполяцией. 2 Приведенные в таблице значения R и fi относятся к буровым сваям диаметром 600 - 1200 мм, погруженным в грунт не менее чем на 5 м. При возможности возникновения на боковой поверхности сваи отрицательного трения значения fi для оседающих слоев принимают со знаком «минус». 3 При принятых в таблице значениях R и fi осадка сваи при расчетной нагрузке Fd не превышает 0,03d. |

Таблица 1

ЗАДАНИЕ

И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ НА ТЕМУ:

«Определение частного значения предельного сопротивления Fu забивной сваи и несущей способности буронабивной сваи в точке зондирования Fdu, по результатам испытаний основания статическим зондированием»

| Номер варианта | Марка забивной сваи (квадратного поперечного сечения) | Глубина погружения забивной сваи от поверхности грунта h, м | Размер стороны поперечного сечения забивной сваи, м | Марка буронабивной сваи, круглого поперечного сечения (изготавливается с применением инвентарной обсадной трубы) | Рабочая длина буронабивной сваи, hp, м | Диаметр поперечного сечения буронабивной сваи, d, м | Среднее значение сопротивления грунта под конусом зонда, qc, кПа | Среднее значение сопротивления грунта на боковой поверхности зонда, fs, кПа (использовать для забивной сваи) | Тип зонда | Вид грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СН8-30 | 7,5 | 0,3 | БНС-10-60 | 9,5 | 0,6 | 1000 | 20 | I | Супесь |
| 2 | СН9-30 | 8,5 | 0,3 | БНС-11-60 | 10,5 | 0,6 | 2000 | 30 | I | Суглинок |
| 3 | СН10-30 | 9,5 | 0,3 | БНС-12-60 | 11,5 | 0,6 | 3000 | 40 | I | Глина |
| 4 | СН11-30 | 10,5 | 0,3 | БНС-10-70 | 9,5 | 0,7 | 4000 | 50 | I | Суглинок |
| 5 | СН12-30 | 11,5 | 0,3 | БНС-11-70 | 10,5 | 0,7 | 5000 | 60 | I | Песок пылеватый |
| 6 | СН9-35 | 8,5 | 0,35 | БНС-12-70 | 11,5 | 0,7 | 6000 | 70 | I | Песок средней крупн. |
| 7 | СН10-35 | 9,5 | 0,35 | БНС-10-80 | 9,5 | 0,8 | 7000 | 80 | I | Песок крупный |
| 8 | СН11-35 | 10,5 | 0,35 | БНС-11-80 | 10,5 | 0,8 | 8000 | 90 | I | Песок средней крупн. |
| 9 | CH12-35 | 11,5 | 0,35 | БНС-12-80 | 11,5 | 0,8 | 9000 | 100 | I | Песок крупный |
| 10 | СН13-35 | 12,5 | 0,35 | БНС-13-90 | 12,5 | 0,9 | 10000 | 110 | I | Песок средней крупн. |
| 11 | СН14-35 | 13,5 | 0,35 | БНС-14-100 | 13,5 | 1,0 | 11000 | 120 | I | Песок крупный |
| 12 | СН15-35 | 14,5 | 0,35 | БНС-15-110 | 14,5 | 1,1 | 12000 | 80 | I | Песок средней крупн. |
| 13 | СН16-35 | 15,5 | 0,35 | БНС-16-120 | 15,5 | 1,2 | 13000 | 90 | I | Песок средней крупн. |
| 14 | СН17-35 | 16,5 | 0,35 | БНС-13-80 | 12,5 | 0,8 | 14000 | 100 | I | Песок крупный |
| 15 | СН18-35 | 17,5 | 0,35 | БНС-14-90 | 13,5 | 0,9 | 15000 | 110 | I | Песок гравелистый |
| 16 | СН19-35 | 18,5 | 0,35 | БНС-15-100 | 14,5 | 1,0 | 16000 | 120 | I | Песок средней крупн. |
| 17 | СН20-35 | 19,5 | 0,35 | БНС-16-110 | 15,5 | 1,1 | 17000 | 90 | I | Песок гравелистый |
| 18 | СН13-40 | 12,5 | 0,4 | БНС-17-120 | 16,5 | 1,2 | 18000 | 100 | I | Песок средней крупн. |
| 19 | СН14-40 | 13,5 | 0,4 | БНС-18-100 | 17,5 | 1,0 | 19000 | 110 | I | Песок крупный |
| 20 | СН15-40 | 14,5 | 0,4 | БНС-19-120 | 18,5 | 1,2 | 20000 | 120 | I | Песок гравелистый |
| 21 | СН16-40 | 15,5 | 0,4 | БНС-13-100 | 12,5 | 1,0 | 6000 | 110 | I | Супесь |
| 22 | CH17-40 | 16,5 | 0,4 | БНС-14-110 | 13,5 | 1,1 | 7000 | 120 | I | Суглинок |
| 23 | СН18-40 | 17,5 | 0,4 | БНС-15-120 | 14,5 | 1,2 | 8000 | 80 | I | Глина |
| 24 | СН19-40 | 18,5 | 0,4 | БНС-14-80 | 13,5 | 0,8 | 9000 | 90 | I | Песок средн. крупн. |
| 25 | СН20-40 | 19,5 | 0,4 | БНС-15-90 | 14,5 | 0,9 | 10000 | 100 | I | Песок крупный |