МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное

учреждение высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет Горный

Кафедра Открытые горные работы

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по  дисциплине «Основы горного дела, геотехнология открытая»

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности)

21.05.04  Горное дело

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 4 семестр |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая трудоемкость | 144 | 144 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 12 | 12 |
| лекционные (ЛК) | 6 | 6 |
| практические(семинарские) (ПЗ, СЗ) | 6 | 6 |
| лабораторные (ЛР) | - | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | 96 | 96 |
| Форма промежуточного контроля в семестре* | экзамен | 36 |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) | - | - |

Краткое содержание курса

Раздел 1. Общие сведения. Содержание и задачи курса.

Раздел 2. Объекты и условия открытой разработки.    Отличительные признаки открытых горных работ.

Достоинства и недостатки открытой разработки.

Технологические свойства горных пород.

Показатели качества полезных ископаемых и вскрышных пород.

Условия залегания месторождений, разрабатываемых открытым способом.

Раздел 3. Производственные процессы

Элементы карьера и основные горнотехнические понятия

Подготовка горных пород к выемке.

Выемочно-погрузочные работы.

Карьерный транспорт.

Отвалообразование

Рекультивация земель

Раздел 4. Вскрытие месторождений и подготовка карьерных полей.

Вскрытие горизонтальных и пологих месторождений

Вскрытие наклонных и крутых месторождений

Раздел  5. Системы открытой разработки.

Бестранспортные системы разработки

Транспортные системы разработки

Комбинированные системы разработки

Элементы и параметры системы разработки.

Форма текущего контроля

Практическая работа

В  межсессионный  период  студенты  изучают  теоретический  материал

по  учебному  курсу  и  выполняют одну практическую работу. Каждый студент выбирает тему практической работы самостоятельно. Данные для выполнения практических работ приводятся по вариантам. Вариант определяется двумя последними цифрами номера зачетной книжки.

Оформление письменной работы согласно МИ 01-03-2023 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Темы практических работ:

- Определение объема, размеров, производительности и срока службы карьера, запасов полезного ископаемого и коэффициента вскрыши.

Обоснование величины устойчивых углов нерабочих бортов карьера. Определение границ картера. Подсчет геологических, балансовых запасов. Определение значений потерь и разубоживания. Подсчет эксплуатационных запасов и объема вскрышных пород в контурах карьера (разреза).

Обоснование определяющего фактора годовой производительности предприятия (горнотехнические условия, транспортные возможности, потребность в данном виде полезного ископаемого, экономические факторы), режима работы предприятия по добыче и вскрыше (количество рабочих дней в году, продолжительность смены, количество смен в сут. ). Определение годовой производительности по полезному ископаемому и по вскрыше. Определение срока эксплуатации месторождения.

- Вскрытие рабочих горизонтов и горно-капитальные работы

Обосновываются способ вскрытия месторождения и типы вскрывающих выработок. Определяются основные параметры вскрывающих выработок ( ширина дна траншеи, глубина погружения, уклон и длина траншеи) и их объемы. Подсчитываются объемы траншей и в целом горно-капитальных работ. Определяются годовые объемы работ и срок строительства. Обосновываются средства механизации проведения траншей и способы их строительства Обосновывается способ вскрытия рабочих горизонтов.

Вскрытие месторождения осуществляется, как правило, траншеями внешнего или внутреннего заложения. По назначению они делятся на капитальные и разрезные. Капитальные траншеи обеспечивают доступ от поверхности земли к месторождению, а разрезные создают фронт работ для выемки полезного ископаемого или вскрышных пород. В данном разделе выбрать способ проведения траншеи и для принятой в работе вскрывающей выработки определить ее параметры (продольный уклон (подъем), глубину погружения, длину, углы откосов бортов, ширину дна) и рассчитать объем. Привести пояснительную схему (план траншеи, продольный и поперечный разрезы).

Уклон траншеи  устанавливается исходя из принимаемого типа основного технологического транспорта по перевозке горной массы из карьера по Глубина погружения вскрывающих выработок определяется мощностью покрывающих пород-наносов. Углы откоса бортов траншеи принимаются в зависимости от типа пород. Длину траншеи и ширину дна определяют расчетом.

- Система   разработки

Система открытой разработки месторождений определяет порядок выполнения горно-капитальных, горно-подготовительных; вскрышных и добычных работ, обеспечивающих для данного месторождения безопасную, экономичную и более полную выемку кондиционных запасов. В разделе необходимо выбрать систему разработки на основе принятого способа вскрытия и горно-геологических условий залегания рудного тела. За основу следует взять классификацию систем разработки академика Н.В. Мельникова. Установить основные параметры системы разработки (высота уступа, ширина рабочей площадки, углы откоса рабочего и нерабочего бортов, длина экскаваторного блока, длина фронта горных работ, скорость подвигания фронта работ, скорость углубки карьера).

Высоту уступа устанавливают с учетом геологических особенностей разрабатываемого месторождения, типа и параметров горно-добычного и транспортного оборудования в соответствии с требованиями нормативного  документа .   Ширина рабочей площадки определяется с учетом физико-механических свойств горных пород, параметров буровзрывных работ, типа и размеров выемочно-погрузочного и транспортного оборудования. Рекомендуемая ширина рабочей площадки при разработке скальных горных пород составляет при использовании автотранспорта 45...60 м. железнодорожного 60... 100 м. Углы откосов рабочего и нерабочего бортов карьера.

# Приложение 1 исходные данные

Исходные данные для практической работы

| номер варианта | мощность залежи, м | длина по простиранию залежи, м | угол падения залежи,град. | мощность покрывающих пород, м | крепость, | граничный коэффициент вскрыши | длина транспортирования lt, км | месторождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | пустых пород | полезного ископаемого |  |  |  |
| 1 | 40 | 1600 | 0 | 20 | 8 | 1,4 |  | 5 | уголь |
| 2 | 65 | 1000 | 0 | 40 | 16 | 2 |  | 2 | уголь |
| 3 | 100 | 2000 | 0 | 30 | 6 | 1,6 |  | 10 | уголь |
| 4 | 150 | 1500 | 0 | 15 | 8 | 2 |  | 12 | уголь |
| 5 | 120 | 1900 | 0 | 10 | 4 | 2 |  | 6 | уголь |
| 6 | 80 | 1600 | 5 | 20 | 12 | 3 | 12 | 4 | уголь |
| 7 | 45 | 1800 | 6 | 30 | 14 | 1,5 | 10 | 3 | уголь |
| 8 | 110 | 1000 | 7 | 15 | 5 | 2 | 8 | 7 | уголь |
| 9 | 60 | 1500 | 8 | 10 | 11 | 2 | 14 | 2 | уголь |
| 10 | 45 | 1700 | 9 | 30 | 15 | 1,6 | 11 | 12 | уголь |
| 11 | 80 | 2000 | 0 | 20 | 6 | 1,4 |  | 4 | уголь |
| 12 | 70 | 1000 | 0 | 25 | 18 | 2 |  | 6 | уголь |
| 13 | 75 | 1600 | 20 | 30 | 14 | 12 | 9 | 3 | руда |
| 14 | 80 | 1200 | 22 | 20 | 10 | 18 | 8 | 5 | руда |
| 15 | 60 | 900 | 25 | 40 | 8 | 10 | 14 | 2 | руда |
| 16 | 120 | 800 | 30 | 50 | 16 | 18 | 15 | 12 | руда |
| 17 | 70 | 2000 | 18 | 30 | 13 | 10 | 12 | 10 | руда |
| 18 | 160 | 1300 | 75 | 40 | 14 | 8 | 11 | 4 | руда |
| 19 | 100 | 1000 | 24 | 20 | 6 | 4 | 20 | 8 | руда |
| 20 | 300 | 800 | 40 | 60 | 10 | 12 | 10 | 3 | руда |
| 21 | 160 | 1100 | 50 | 30 | 7 | 9 | 9 | 6 | руда |
| 22 | 100 | 400 | 90 | 60 | 11 | 8 | 11 | 4 | руда |
| 23 | 500 | 600 | 70 | 20 | 14 | 7 | 13 | 4 | руда |
| 24 | 200 | 1000 | 80 | 30 | 9 | 14 | 14 | 9 | руда |
| 25 | 250 | 900 | 45 | 50 | 13 | 16 | 10 | 3 | руда |
| 26 | 150 | 1100 | 30 | 40 | 10 | 11 | 9 | 4 | руда |
| 27 | 300 | 700 | 50 | 30 | 8 | 7 | 12 | 2 | руда |
| 28 | 100 | 800 | 60 | 50 | 6 | 9 | 8 | 6 | руда |
| 29 | 350 | 1000 | 75 | 25 | 11 | 16 | 12 | 3 | руда |
| 30 | 2u0 | 900 | 70 | 30 | 14 | 9 | 8 | 4 | руда |

# Приложение 2

Углы откосов бортов карьера при погашении

| Группа пород | Коэффиц крепости f | Характеристика пород, слагающих борт | Угол откоса борта карьера, град |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепкие скальные предел прочности на сжатие > 80 МПа | 20. . . 15 | Крепкие слаботрещинов. | 55 |
|  | 15...5^ | Крепкие интенсивно -трещиноватые | 40...50 |
| Средней прочности 8МПа < предел прочности на сжатие < 80 МПа | 5. . . 2 " | Выветрелые | 40...50 |
| Слабые несвязные предел прочности на сжатие < 8МПа | 2. . .0,3 | Сильновыветрелые, глинистые, пески | 20...30 |

Число рабочих дней в году

| Районы | Продолжительность рабочей недели, дней |
| --- | --- |
|  | 7 | 6 | 5 |
| Северные | 340 | 290 | 242 |
| Средние | 350 | 300 | 250 |
| Южные | 365 | 305 | 254 |

Величина уклона  траншеи от применяемых транспортных средств

| Вид карьерного транспорта | Уклон |
| --- | --- |
| Железнодорожный | 0. 025. . . 0. 05 |
| Автомобильный | 0.06. . .0. 10 |
| Ленточные конвейеры | 15. . . 16° |
| Скиповой подъем | 25. . .90° |

Угол (градус) откосов бортов наклонных траншей

| Порода | Естественная влажность |
| --- | --- |
| Торф, растительный слой, чернозем, глинистые породы средней плотности, гравелистые породы. | 35. . .40° |
| Плотная глина, суглинок, мергель, мелкий песок с примесью ила. | 40.. .46° |

Высота отвалов в зависимости от характера пород и способа отвалообразования

| Оборудование | Породы | Высота отвала, м |
| --- | --- | --- |
| Одноковшовые экскаваторы | мягкие | 15...30 |
|  | крепкие | 30. . . 45 |
| Консольные ленточные отвалообразователи | мягкие | — |
|  | крепкие | 25...50 |
| Бульдозеры | мягкие | 10. . . 15 |
|  | крепкие | 20...30 |
| Отвальные плуги | мягкие | ДО 10 |
|  | крепкие | 12. . .25 |

Условия применения различных видов транспорта

| Вид транспорта | Типы месторождений и их особенности | Характеристика разрабат. Пород | Рельеф поверхности | Параметры карьера | Расстояние транспортирования, км | Грузооборот годовой, млн.т | Число рабочих уступов | Расчетный срок эксплуатации карьера, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Глубина рабочей зоны, м | Проектные размеры в плане, км |  |  |  |  |
| Автомобильный | любые | любые | любой | до 200. 250 | небольшие 0,2-2 | до 2-5 | до 50-60 | любое | 5-10 |
| Ж/Д | глубинные мощные площадные | любые. | преимущественно равнинный | до 50-300 | большие 0,2-2 | более 3-4 | более10-15 | любое | 15-20 |
| Конвеерный | горизонтальные и пологие крутые с мощной вскрышей | рыхлые, скальные и полчкальные хорошо дробимые | любой | не ограниченная | большие 2-3 | до 12-15 | более10-15 | 1-6 | 15-20 |
| Гидравлический | горизонтальные обводненые | Рыхлые наносы торфа | любой | до 50 80 | лучше небольшие до 0,5-1,5 | до 10-12 | до 4-6 | 1-2 | 5-10 |

Другие формы текущего контроля

Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки. Устный опрос обладает большими возможностями воспитательного воздействия преподавателя, т. к. при непосредственном контакте создаются условия для его неформального общения студентом.

Форма промежуточного контроля

Экзамен

Вопросы к экзамену

- Вскрытие месторождения.

- Способы взрывания зарядов ВВ.

- Историческая справка о развитии открытых горных работ.

- Общие сведения о подготовке горных пород к выемке.

- Вскрывающие горные выработки на ОГР.

- Технологические свойства горных пород.

- Понятие о комплексном использовании полезных ископаемых.

- Подземные горные выработки и их параметры.

- Происхождение, условия залегания нефти и способы ее добычи.

- Виды и размеры карьерных полей.

- Подготовка карьерного поля к разработке.

- Добыча природных газов

- Этапы открытых горных работ

- Типы разрабатываемых месторождений и залежей

- Элементы карьера

- Добыча углей

- Элементы и параметры системы разработки.

- Стадии подземной разработки МПИ

- Горные породы и минералы

- Добыча природных газов

- История развития горного дела.

- Цель и задачи открытых горных работ.

- Общие сведения о подготовке горных пород к выемке.

- Способы добычи твердых полезных ископаемых.

- Сущность способов разработки МПИ.

- Порядок развития открытых горных работ.

- Понятие о вскрышных работах и коэффициентах вскрыши.

- Способы добычи твердых полезных ископаемых, их сущность

- Понятия о карьерном поле, горном и земельном отводах

- Потери и разубоживание полезных ископаемых.

- Конструкция рабочих и нерабочих бортов карьера, устойчивость откосов.

- Виды и типы горного и транспортного оборудования

- Регулирование режима горных работ.

- Коэффициенты вскрыши и их физический смысл.

- Буровзрывные работы.

- Параметры рабочей площадки при автомобильном транспорте.

- Устойчивость уступов и бортов карьера.

- Основные вскрывающие горные выработки, их элементы и параметры.

- Системы разработки, их элементы и классификации.

- Экологические аспекты открытой разработки МПИ.

- Понятие об уступе, рабочей площадке, бермах и съездах..

- Особенности добычи строительных материалов.

- Вскрытие месторождения.

- Способы взрывания зарядов ВВ.

- Историческая справка о развитии открытых горных работ.

- Общие сведения о подготовке горных пород к выемке.

- Вскрывающие горные выработки на ОГР.

- Технологические свойства горных пород.

- Понятие о комплексном использовании полезных ископаемых.

- Понятие о вскрышных работах и коэффициентах вскрыши.

- Параметры рабочей площадки при автомобильном транспорте.

- Устойчивость уступов и бортов карьера.

- Основные вскрывающие горные выработки, их элементы и параметры.

- Системы разработки, их элементы и классификации.

- Экологические аспекты открытой разработки МПИ.

- Вскрытие месторождения.

- Способы взрывания зарядов ВВ.

- Историческая справка о развитии открытых горных работ.

- Общие сведения о подготовке горных пород к выемке.

- Вскрывающие горные выработки на ОГР.

- Технологические свойства горных пород.

- Понятие о комплексном использовании полезных ископаемых.

- Подземные горные выработки и их параметры.

- Происхождение, условия залегания нефти и способы ее добычи.

- Виды и размеры карьерных полей.

- Подготовка карьерного поля к разработке.

- Добыча природных газов

- Этапы открытых горных работ

- Типы разрабатываемых месторождений и залежей

- Элементы карьера

- Добыча углей

- Элементы и параметры системы разработки.

- Стадии подземной разработки МПИ

- Горные породы и минералы

- Добыча природных газов

- Порядок развития открытых горных работ.

- Понятие о вскрышных работах и коэффициентах вскрыши.

- Способы добычи твердых полезных ископаемых, их сущность

- Понятия о карьерном поле, горном и земельном отводах

- Потери и разубоживание полезных ископаемых.

- Технологические свойства горных пород.

- Понятие о комплексном использовании полезных ископаемых.

- Подземные горные выработки и их параметры.

- Происхождение, условия залегания нефти и способы ее добычи.

- Виды и размеры карьерных полей.

- Подготовка карьерного поля к разработке.

- Добыча природных газов

- Этапы открытых горных работ

- Типы разрабатываемых месторождений и залежей

- Элементы карьера

- Вскрытие месторождения.

- Способы взрывания зарядов ВВ.

- Историческая справка о развитии открытых горных работ.

- Общие сведения о подготовке горных пород к выемке.

- Вскрывающие горные выработки на ОГР.

- История развития горного дела

- Цель и задачи открытых горных работ.

- Общие сведения о подготовке горных пород к выемке.

- Способы добычи твердых полезных ископаемых.

- Сущность способов разработки МПИ.

- Преимущества и недостатки различных способов разработки МПИ.

- Типы месторождений.

- Понятие о вскрышных работах.

- Коэффициенты вскрыши.

- Вскрывающие горные выработки на подземных работах.

- Вскрывающие горные выработки на карьерах.

- Современное состояние открытых горных работ на угольных и рудных карьерах.

- Порядок развития открытых горных работ.

- Виды горных работ в карьере.

- Размеры карьерных полей.

- Терминология открытых горных работ.

- Технологические процессы на карьерах.

- Конструкция рабочих и нерабочих бортов карьера.

- Виды и типы горного и транспортного оборудования.

- Подготовка пород к выемке.

- Горный и земельный отвод.

- Карьер, карьерное поле, шахта, шахтное поле

- Способы вскрытия месторождений.

- Общие сведения о выемочно-погрузочных работах.

- Формы и элементы залегания залежей полезных ископаемых.

- Основные вскрывающие горные выработки, их элементы и параметры.

- Системы разработки, их элементы и классификации.

- Экологические аспекты открытой разработки МПИ.

- Понятие об уступе, рабочей площадке, бермах и съездах..

- Особенности добычи строительных материалов.

Оформление письменной работы согласно МИ 01-03-2023 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1 Основная литература*

5.1.1 Печатные издания

1. Рашкин, Анатолий Васильевич. Инженерные расчеты в проектах на открытую разработку месторождений полезных ископаемых : учеб. пособие / Рашкин Анатолий Васильевич, Попова Юлия Тимофеевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 223с. - ISBN 5-9293-0203-1 : 108-00.

2. Кузьмин, Е.В. Основы горного дела : учебник / Е. В. Кузьмин, М. М. Хайрутдинов, Д. К. Зенько. - Москва : АртПРИНТ+, 2007. - 472 с. : ил. - 1000-00.

3. Субботин, Юрий Викторович. Открытая разработка месторождений полезных ископаемых : учеб. пособие / Субботин Юрий Викторович, Гриб Николай Николаевич, Павлов Сергей Степанович. - Прага : Vedecko vydavatelske centrum "Sociosfera-CZ", 2013. - 451 с. : ил. - ISBN 978-80-87786-74-1 : 385-00.

4. Открытые горные работы : справ. Кн. 1. Т. 4 : Открытые горные работы / К. Н. Трубецкой [и др.]. - Москва : Горное дело, 2014 : ООО "Киммерийский центр". - 624 с. : табл., ил. - (Библиотека горного инженера). - ISBN 978-5-905450-41-9 : 492-00.

5.1.2 Издания из ЭБС

1. Городниченко, В.И. Основы горного дела. [Электронный ресурс] / В.И. Городниченко, А.П. Дмитриев. — Электрон. дан. — М.: Горная книга, 2008 — 464 с.— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/

2.  Егоров, П.В. Основы горного дела. [Электронный ресурс] /П.В. Егоров, Е.А. Бобер. — Электрон. дан. — М.: Горная книга, 2006— 408 с. — Режим доступа: http: http://e.lanbook.com/book/

3.   Боровков, Ю.А. Основы горного дела. [Электронный ресурс] /

Ю.А. Боровков, В.П. Дробаденко, Д.Н. Ребриков. — Электрон. дан.СПб.:Лань,2017—468с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/

5.2. Дополнительная литература*

.2.1 Печатные издания

1.	1. Секисов, Геннадий Валентинович. Системы минеральных объектов. Карьеры и методы определения их границы : моногр. / Секисов Геннадий Валентинович, Зельберг Андрей Семенович, Зыков Николай Васильевич. - Хабаровск - Чита : ЧитГУ, 2007. - 249 с. : ил. + эл. версия.

2.	4. Основы горного дела : учебник / Егоров Петр Васильевич [и др.]. - 2-е изд., стер. - Москва : МГГУ, 2006. - 408с. - (Высшее горное образование). - ISBN 5-7418-0158-7 : 759-90.

5.2.2 Издания из ЭБС

1. Открытые горные работы при строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: Издательство "Горная книга", 2014 - 384 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/

2. Чирков А. С. Добыча и переработка строительных горных пород [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 3-е изд., стереотип. - М. : Горная книга, 2009 - 623 с. Гриф ( Министерство Образования ).– Режим доступа: http://www.knigafund.ru

3. Ермолов В. А. Геология [Электронный ресурс]: учебник для вузов, Ч. II. Разведка и геолого-промышленная оценка месторождений полезных ископаемых. - М.: Издательство Московского государственного горного университета, 2005 - 405 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru

## 5.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

1. http://www.biblio-onlline.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»

2. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань».

3. http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

4. http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»

5. http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования.

6. http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников

7. http://techlib.org Библиотека технической литературы

8. http://www. Math.ru/lib/formats Math.ru – библиотека.

Основная литература

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*

Электронно-библиотечные системы

| № | Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) | Принадлежность | Адрес сайта | Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Университетская библиотека онлайн | сторонняя | www.biblioclub.ru | ООО «НексМедиа» 163-11/11 |
| 2 | Лань-Трейд | сторонняя | http://e.lanbook.com/ | ООО «Издательство Лань» |
| 3 | Троицкий мост | сторонняя | www.trmost.ru | Издательский дом «Троицкий мост» |
| 4 | IPRbooks | сторонняя | www.iprbookshop.ru | Издательский центр "Ай Пи Эр Медиа" |

Электронные ресурсы университета

- ЭБД РГБ «Диссертации» http://diss.rsl.ru/

- Научная электронная библиотека eLibrary http://elibrary.ru/

- КонсультантПлюс

- Гарант

Ведущий преподаватель  ____________ 	А.С. Шикуц

Заведующий кафедрой  _______________                    А.А. Якимов