# Приложение 1

# МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВПО «ЗабГУ»)

Факультет _____энергетический_____________________________________

Кафедра _ ФИТС_____________________________________________________________

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по Введение в инфокоммуникации и _истории отрасли___________

наименование дисциплины (модуля)

для направления подготовки (специальности) 11.03.02  .Инфокоммуникационные технологии и системы связи

код и наименование направления подготовки (специальности)

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | Семестр 1 |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Общая трудоемкость | 108 | 108 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 8 | 8 |
| лекционные (ЛК) | 4 | 4 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | 4 | 4 |
| лабораторные (ЛР) |  |  |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) Форма промежуточного контроля в семестре* | 64 | 64 |
|  | экзамен | экзамен |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) |  |  |

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля).

Форма текущего контроля

Контрольная работа

Вариант контрольной работы выбирается по сумме двух последних цифр номера зачетной книжки

- Прокладка не симметричных гор. кабелей связи в телефонной кабельной канализации. Типы и электрические характеристики.

- Прокладка симметричных гор. кабелей связи в траншее. Типы и электрические характеристики.

- Прокладка симметричных внутризоновых кабелей связи в грунт. Типы и электрические характеристики.

- Прокладка OR в трубах, лотках и в кабельной канализации. Типы и оптические параметры OB.

- Особенности прокладки OК через водные преграды. Типы и параметры передачи OB.

- Особенности подвески OК на опорах воздушных линий. Типы и оптические параметры ОВ.

- Особенности и организация строительства внутризонового коаксиального кабеля. Типы и электрические характеристики.

- Особенности прокладки симметричного магистрального кабеля механизированным способом. Типы и электрические характеристики.

- Особенности прокладки внутридомового кабеля.  Типы и электронные характеристики.

- Особенности прокладки городского кабеля в телефонной канализации. Типы и электронные характеристики.

- Особенности прокладки OК по железобетонным и металлоконструкциям. Типы и параметры передачи ОВ.

- Организация технической эксплуатации ВОЛС. Механические параметры оптических волокон.

- Цель и особенности основных видов испытаний ВОК. Оптические параметры ОВ.

- Особенности тестирования кабельных коаксиальных линий связи. Типы и электрические характеристики.

- Способы прокладки высокочастотного кабеля сельской связи. Типы и электронные характеристики.

- Технология строительства линейно-кабельных сооружений. Типы и электрические характеристики магистральных кабелей связи.

- Перечислить требования к проектной документации. Типы и оптические параметры ОК применяемые на внутризоновых сетях.

- Особенности прокладки ОК по высоковольтным линиям электропередач. Типы и параметры передачи применяемые ЛЭП.

- Перечислить аналоговые системы передач воздушных линий связи. Типы и электронные характеристики сельских кабельных линий связи.

- Перечислить цифровые системы передачи для местной линии связи.

Форма промежуточного контроля

Экзамен.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1 Вопрос:

- Понятие телекоммуникации.

- Системы счисления (позиционные и непозиционные). Основание систем счисления.

- Представление любого числа в системе счисления с основанием n.

- Перевод чисел из одной системы счисления в другую.

- Метод умножения Ринда.

- Правила Булевой алгебры (сложение и умножение).

- Метод шифрования, кодирование текста.

- Пятиразрядный двоичный код. Код Бодо МТК- 2.

- Азбука Морзе как пример неравномерного кода.

- Основные свойства открытости систем ИТ: переносимость и переиспользуемость, интероперабильность, масштабируемость.

- Типы информационных сетей LAN, MAN,  WAN.

- Построение различных вычислительных сетей: иерархические, равноправные сети, с выделенным сервером.

- Основные сведения о волоконно-оптических линиях связи (достоинства и недостатки).

- Типовые схемы волоконно-оптической линии связи (кодер и декодер, оптический передатчик, оптический приемник и повторитель).

- Строительство ВОЛС. Трасса Ленинград-Минск, первая попытка организации ВОЛС на ЕАСС Советского Союза.

- Первый законченный проект ВОЛС в РФ.

- Западный телекоммуникационный комплекс  магистральной сети ВОЛС ОАО «Ростелеком».

- Восточный телекоммуникационный комплекс  РФ. Состав, организация работ.

- Центральный телекоммуникационный комплекс  РФ.

- Южный телекоммуникационный комплекс. Особенности организации подводной ВОЛС в условиях Черного моря.

- Структура международной системы стандартизации.

- Региональные организации стандартизации.

- Национальные организации стандартизации.

- Структура затрат на строительство ВОЛС.

- Строительство ВОЛС: разбивка трассы, прокладка и монтаж кабеля, технологии и затраты.

- Профессиональные организации и промышленные консорциумы.

- Строительство телекоммуникационных комплексов РФ – 1991-1999 гг.: отечественный опыт, оборудование, технологии.

- Состав сооружений ЛКС.

2 Вопрос:

1. Какова роль астрономии в возникновении физики как экспериментальной науки?

3. Великие ученые средневекового Востока и их изобретения.

4.История развития представлений о природе света: волны или частицы?

5. Расскажите о методах теоретического познания?

6.Оптические исследования Исаака Ньютона.

7.Развитие представлений об интерференции.

9. Перечислите основные стержневые идеи в физике?

8.Техника во времена античности. Общая характеристика.

9. Развитие представлений о поляризации.

10. Перечислите основные компоненты физической теории?

11.Советские физики - лауреаты Нобелевской премии.

12.Развитие представлений о дифракции.

13 .Что означает фундаментальность физической теории?

14.Какие Вы знаете фундаментальные взаимодействия? Охарактеризуйте каждое из них.

15.Русские исследователи по электричеству.

16.Газ и пар - это одно и то же? История утверждения второго начала термодинамики.

17. История «тепловой смерти Вселенной».

18.Место термодинамики и статистической физики в естественнонаучной картине мира.

19.История советской ядерной физики И.В. Курчатов.

20.Система мироздания Николая Коперника, развитие его идей: направления и последователи.

21.История открытия и исследования фотоэффекта.

22.История астрономии как часть истории физики.

23.Как был изобретен и усовершенствован электрический телеграф?

24.История открытия радио и радиосвязи.

25.Роль физики в развитии человеческой цивилизации (экономический, социальный, экологический, моральный, эстетический аспекты).

26.Законы механики И. Ньютона. Сущность и история открытия.

27.3акон всемирного тяготения. Сущность и история открытия.

28.Основные принципы классической механики.

3 Вопрос:

1) Задача: определить затухание , линия связи: где S – мощность выход. оборотов = 36дб , L – 10 км, .

2) Задача: определить длину линии (L); где ; ; .

3) Задача: определить волновое сопротивление , где        , .

4) Задача: определить относительную разность показателей преломления (Δ), где

- показатель преломления сердца = 1,48;

- показатель преломления оболочки = 1,47;

Δ = .

5) Задача: Определить числовую аппертуру (NA), где

где  - показатель преломления сердца = 1,48;

- показатель преломления оболочки = 1,47;

.

6) Задача: определить нормированную частоту (V), где - длина волны = 1,55 мкм, NA – числовая аппертура = 2.

,  , , а=2, NA=2.

7) Задача: определить длину линии связи (L), где , =6дб.

8) Задача: определить волновое сопротивление Zв, где , .

9) Задача: определить длину линии абонентского доступа   L, где Sм.об.=38дб, к.з.=10дб, .

10) Задача: определить длину участка зоны прямого питания L, где Sм.об. = 26дб, к.з.=10дб, .

11) Особенности прокладки OК по железобетонным и металлоконструкциям. Перечислить типы и параметры передачи ОВ.

Задача: определить некруглость сердцевины ОВ Нс где dмакс=5мкм, dмин=3мкм, dном=4мкм, , .

12) Организация технической эксплуатации ВОЛС. Перечислить механические параметры оптических волокон.

Задача: определить число каналов передаваемых по оптическому кабелю Nk, где nов – количество ОВ = 8, nрез  - количество рз.ОВ=2, Nc – число каналов системы передачи.

.

13) Задача: Определить длину отсечки волны (с), где , а = 2 диам.сердца, NA – числовые оп.=2,   2,405=работы ОВ, .

14) Задача: Определить скорость распространения энергии U, где L=1.29*10-3

С=0,05*10-3

U=.

15) Задача: Определить переходное затухание между цепями на ближнем конце кабеля A0 , где - коэффициент затухания=4 дб, l – длина линии=10 км,

- защищенность между цепями=30дб.

, А0 =30+(4*10)=70дб.

16) Задача: Определить протяженность трассы L, где =6дб, Sвых.мощность=36дб.

17) Задача: Определить относительную показателей  преломления (Δ), n1 – пок.прелом.=1,46 (сердцевина), n2 – пок.прелом.=1,44 (оболочка), .

18) Задача: Определить числовую апертуру (NA), где n1 – коэф.ПП=1,46 (сердцевина), n2 – коэф.ПП=1,44 (оболочка), .

19) Задача: определить затухание линии , где Sмощ.вых.обор.=40дб, L-длина линии=20км. .

20) Задача: Определить длину участка (L), где Sмощ.обор=45дб, -коэф.зат.=10дб, .

Перечень примерных вопросов для подготовки к экзамену.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

1. «И мир загадочный за занавесом цифр» Цифровая связь авторы: Круг Г.И., Попов;

2. «Волоконно-оптические сети» авторы: Убайдуллаев;

3. «Мир телекоммуникаций» автор: Аннабел З. Додд;

4. «Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов» автор: Семенов А.Б.;

5. «Телекоммуникационные системы и сети» авторы: Крук, Попантонопуло В.Н. под ред. изд. гор линия Москва.: 2004.Часть 1, часть 2.

6. Д.В. Иоргачев,  О.В. Бондаренко.  Волоконно-оптические кабели и линии связи  Изд.  «Эко – Тренз», 2002 – 282 с.

7. Телекоммуникационные системы: Учебное пособие. В 3 томах. Том 2- Радиосвязь, радиовещание, телевидение/ Катунин Г.П., Мамчев В.Г. – М.:  Горячая линия-Телеком, 2004 – 672 с.

8. Иванов  В.И.   Цифровые и аналоговые  системы  передачи,  Учебник для вузов . М.  «Горячая  линия – Телеком»

9. Тепляков И.М.  Основы  построения  телекоммуникационных систем и сетей: Учебное  пособие.- М.  Радио и связь, - 2000 – 16 с.

10. В.П. Ипатов. Системы мобильной связи. Учебное пособие для вузов. М. «Горячая линия»-Телеком, 2003 – 272 с.

11. Вербовицкий  А.А.  Основы  проектирования  цифровых  оптоэлектрических систем связи. – М.  Радио и связь ,  2004 – 160 с.

12. Баклаков  И.Г.  Тестирование и диагностика систем связи. – М.  «Эко – Тренз»,  2001 – 264 с.

13. Кулаков  В.Г.   Информационная  безопасность  телекоммуникационных  систем. – М.   Радио и связь, - 2004 – 304 с.

Ведущий преподаватель                  Кузьмина Т.В.

Заведующий кафедрой