# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

# (ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Факультет горный

Кафедра  подземной разработки месторождений полезных ископаемых

# УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# для студентов заочной формы обучения

по дисциплине «Строительство и реконструкция горных предприятий»

для специальности 21.05.04 Горное дело

специализация Подземная разработка рудных месторождений

Общая трудоемкость дисциплины (модуля)

| Виды занятий | Распределение по семестрам в часах | Всего часов |
| --- | --- | --- |
|  | 9 семестр | ---- семестр | ---- семестр |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая трудоемкость | 144 |  |  | 144 |
| Аудиторные занятия, в т.ч.: | 14 |  |  | 14 |
| лекционные (ЛК) | 6 |  |  | 6 |
| практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) | 8 |  |  | 8 |
| лабораторные (ЛР) | - |  |  | - |
| Самостоятельная работа студентов (СРС) | 130 |  |  | 130 |
| Форма промежуточного контроля в семестре | Зачет |  |  | Зачет |
| Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) |  |  |  |  |

Краткое содержание курса

| № Темы, раздела | Наименование тем, разделов дисциплины |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | I. Строительство шахтных стволов. |
| 1 | Организация строительства рудника. Подготовительный, первый и второй основные периоды строительства рудника. Способы проходки стволов. Строительство шахтных стволов обычным способом. Механизация при проходке стволов. |
| 2 | Проведение стволов специальными способами. Углубка стволов шахт Проведение стволов способом замораживания горных пород и с применением тампонажа горных пород. Проходка ствола способами забивной и опускной крепи, способ искусственного понижения уровня подземных вод. Способы и схемы углубки вертикальных стволов. Реконструкция горных предприятий. |
|  | II. Строительство околоствольных дворов шахт. |
| 3 | Строительство околоствольных дворов шахт. Типы околоствольных дворов шахт, их классификация. Технологические схемы околоствольных дворов. Камеры производственного и вспомогательного назначения околоствольных дворов шахт. |
|  | III. Строительство наклонных и вертикальных выработок. |
| 4 | Проведение наклонных выработок и протяженных горизонтальных горных выработок. Технология строительства наклонных горных выработок сверху вниз и снизу вверх. Способы и технология проведения восстающих. Технология проведения протяженных горизонтальных горных выработок. |

Форма текущего контроля

Контрольная работа часть 1. Определение размеров поперечного сечения и устройство армировки вертикального ствола шахты

Расчет заданий контрольной работы производится по методикам приведенным ниже.

Номер варианта контрольной работы определяется по сумме двух последних цифр  зачетной книжки студента.

Задание контрольной работы №1: Определить размеры и вычертить в масштабе М 1:50 площадь поперечного сечения ствола круглой формы, крепление бетон – жесткая армировка.

| № вар. | Тип подъема | Подъемные сосуды | Размеры в плане, мм | подъем | Толщина крепи, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина |  |  |
|  | 1-но клетьевой | 1НВ1,9-8,5 | 1900 | 960 | одноканатн. | 200 |
|  | 1-но клетьевой | 2НВ2,55-8,5 | 2550 | 1020 | одноканатн. | 200 |
|  | 1-но клетьевой | 1НВ3,6-8,5 | 3600 | 1400 | одноканатн. | 200 |
|  | 1-но клетьевой | 2НВ4,5-17 | 4500 | 1500 | одноканатн. | 200 |
|  | 1-но клетьевой | 1НВ5,2-17 | 5200 | 150 | одноканатн. | 200 |
|  | Скипо-клетьевой (1 клеть, 2 скипа) | 1НВ 3,6-8,5; СН 5-164-2,5 | 2600 1640 | 1400 1440 | одноканатн. | 250 |
|  | Скипо-клетьевой (1 клеть, 2 скипа) | 2НВ 4,5-17; СН 9,5-174-2,5 | 4500 1740 | 1500 1680 | одноканатн. | 250 |
|  | Скипо-клетьевой (1 клеть, 2 скипа) | 1НВ 3,6-8,5; СН 11,2-188-2,5 | 3600 1880 | 1400 1740 | одноканатн. | 250 |
|  | Скипо-клетьевой (1 клеть, 2 скипа) | 1КН 4,5-17; СНМ 5-164-2,5 | 4500 1640 | 1500 1440 | многоканат. | 250 |
|  | Скипо-клетьевой (1 клеть, 2 скипа) | 1КН 5,2-17; СНМ 7-174-2,5 | 5200 1740 | 1500 1440 | многоканат. | 250 |
|  | 2-х скиповой | СН 5-164-2,5 | 1640 | 1440 | одноканатн. | 300 |
|  | 2-х скиповой | СН 11-174-2,5 | 1740 | 1680 | одноканатн. | 300 |
|  | 2-х скиповой | СН 15-188-1,8 | 1880 | 1740 | одноканатн. | 300 |
|  | 2-х скиповой | СН 17-193-1,8 | 1950 | 1620 | одноканатн. | 300 |
|  | 2-х скиповой | СНМ 20-235-2,5 | 2350 | 1900 | многоканат. | 300 |
|  | 2-х клетьевой | 1НВ1,9-8,5 | 1900 | 960 | одноканатн. | 250 |
|  | 2-х клетьевой | 2НВ2,55-8,5 | 2550 | 1020 | одноканатн. | 250 |
|  | 2-х клетьевой | 1НВ3,6-8,5 | 3600 | 1400 | одноканатн. | 250 |
|  | 2-х клетьевой | 2НВ4,5-17 | 4500 | 1500 | одноканатн. | 250 |
|  | 2-х клетьевой | 1НВ5,2-17 | 5200 | 150 | одноканатн. | 250 |
|  | Скипо-клетьевой (2 клети, 2 скипа) | 1НВ 3,6-8,5 СН 5-164-2,5 | 2600 1640 | 1400 1440 | одноканатн. | 300 |
|  | Скипо-клетьевой (2 клети, 2 скипа) | 2НВ 4,5-17; СН 9,5-174-2,5 | 4500 1740 | 1500 1680 | одноканатн. | 300 |
|  | Скипо-клетьевой (2 клети, 2 скипа) | 1НВ 3,6-8,5; СН 11,2-188-2,5 | 3600 1880 | 1400 1740 | одноканатн. | 300 |
|  | Скипо-клетьевой (2 клети, 2 скипа) | 1КН 4,5-17; СНМ 5-164-2,5 | 4500 1640 | 1500 1440 | многоканат. | 300 |

Определение размеров поперечного сечения вертикального ствола шахты

При эксплуатации рудников наибольшее распространение получили стволы круглой формы, более удобные для организации и механизации проходческих работ, обеспечивающие наибольшую устойчивость породного массива и герметизацию крепи, малое аэродинамическое сопротивление при движении воздуха.

Определение поперечных размеров стволов шахт производят  графически учитывая габаритные размеры подъемных сосудов, лестничного отделения, трубопроводов и армировки, их расположение с соблюдением зазоров между оборудованием, расстрелами и крепью, регламентируемых ФПБ.

Порядок определения размеров сечения ствола

Выбирают сетку расстрелов из числа типовых, а также величину необходимых зазоров по ПБ, размеры расстрелов и проводников. Для определения размеров сечения ствола графическим способом на бумагу в масштабе наносят сетку расстрелов и располагают оборудование (подъемные сосуды, лестничное и трубное отделения) с учетом необходимых зазоров. Вокруг этого оборудования описывают окружность с учетом зазоров между крепью и сосудами. Для этого необходимо найти три, точки, не лежащие на одной прямой и находящиеся в одной горизонтальной плоскости, так как только в этом случае можно провести единственную окружность, которая будет искомой. Такими точками могут быть точки, отстоящие от выступающих частей оборудования (обычно углов скипов, клетей, противовесов) на расстоянии не менее 150 мм, а также точка, отстоящая на 1,5—1,57 м от середины расстрела, отделяющего лестничное и трубокабельное отделение. Затем согласно принятому масштабу определяют диаметр этой окружности, т. е. диаметр ствола в свету. По этому диаметру принимают ближайшее большое типовое сечение ствола, которое проверяют на скорость движения воздуха.

Рисунок 1 - Графическое определение диаметра ствола и схемы расположения проводников и подъемных сосудов

Определив графически поперечное сечение стволов шахт в зависимости от габаритов и расположения оборудования и принятых зазоров необходимо произвести проверку сечения ствола на пропуск необходимого количества воздуха с учетом допускаемой скорости движения вентиляционной струи.

Диаметры поперечного сечения стволов в отечественной горно-добывающей промышленности принимают от 4 до 8 м и более с кратностью 0,5 м.

Устройство армировки вертикального ствола шахты

Армировкой называют конструкции и устройства, размещаемые в шахтном стволе для направления движения подъемных сосудов, передвижения людей, подвески трубопроводов и кабелей. Различают временную и постоянную армировки. Временная армировка служит в период проходки ствола, а постоянная— в период его эксплуатации. Работы по установке в стволе расстрелов, навеске на них проводников (направляющих), трубопроводов, прокладке кабелей и оборудованию лестничного отделения называют армированием ствола.

В зависимости от конструкции применяемой армировки она может быть жесткой или гибкой (канатной).

Жесткая армировка состоит из расстрелов и проводников (направляющих).

Расстрелы—горизонтально уложенные балки, закрепляемые в крепи ствола. Расстрелы являются основными несущими элементами армировки.

Проводники служат для перемещения в заданном направлении подъемных сосудов, их крепят к расстрелам. Расстрелы располагают в одной горизонтальной плоскости в стволе, которая называется ярусом армировки. Расстояние между ярусами армировки принимается постоянным и называется шагом армировки.

При гибкой армировке в качестве проводников применяются канаты, и тогда расстрелы исключаются.

При жесткой армировке с продольными (рамными) расстрелами прикрепляют проводники. Главные расстрелы заделывают в крепь обоими концами, вспомогательные — одним.

Рисунок 2 - Характерные схемы сечений стволов с жесткими армировками

а, б — клети с одностороними рельсовыми проводниками; в, г — клети с двусторонними проводниками; д. е — скиповые стволы; ж - скипоклетевой ствол; з,и -  клети с лобовыми проводниками; к - клетьевая консольно-распорная армировка

При применении деревянных проводников шаг яруса принимают равным 2 м. Расстояние между расстрелами по высоте (высота яруса) равно 3,125 или 4,168 м, если применяют рельсовые проводники длиной 12,5 м. При высоте яруса 4 м рекомендованы к применению расстрелы в виде коробчатых балок размером 218×130×12 мм и др., коробчатые проводники размером 190×200×16 и 170×160×12 мм. Такие расстрелы имеют малое аэродинамическое сопротивление по сравнению с расстрелами из двутавровых балок или швеллера и более долговечны.

Стыковку проводников обычно выполняют на расстрелах; при коробчатых проводниках стыковка допускается в пролетах между ярусами расстрелов.

К комплексу работ по армированию стволов относятся установка расстрелов, навеска проводников, устройство лестничных отделений, навеска трубопроводов, кабелей.

Установка расстрелов.

Расстрелы при применении крепи стволов из монолитного бетона и при значительной ее толщине (до 400—500 мм) закрепляют в лунках. Лунки делают глубиной, равной 2/3 высоты расстрела, но не менее 200 мм. В том случае, когда крепь ствола имеет меньшую толщину (крепь из набрызгбетона), лунки устраивают в боковых породах. Заделка расстрелов должна выполняться весьма тщательно. Для предотвращения осевых смещений рельсов к концам расстрелов приваривают анкерные зацепы.

При наличии устойчивых (прочных) пород возможно закрепление расстрелов анкерами. Анкеры принимают с распорными или клиновыми головками. Диаметр анкера 30—36мм, а его длина обусловливается режимом работы подъема и прочностью породы (обычно длина анкера изменяется от 0,5 до 0,75 м).

Рисунок 3 - Схемы закрепления расстрелов анкерами: а - схема закрепления расстрелов с помощью четырех анкеров (1 - расстрел, 2 - конусные втулки, 3 - анкера с распорными или клиновыми головками), б - кронштейн для крепления расстрела коробчатого профиля с помощью четырех анкеров

Расстрелы при применении крепи стволов из металлических тюбингов закрепляют на сварку к  металлическим косынкам толщиной. 20— 25 мм, которые с помощью болтов закрепляют на средних полках тюбинга.

Рисунок 4 - Схемы закрепления расстрелов при тюбинговой крепи: 1 - расстрел, 2 - полка тюбинга, 3 - металлические косынки

Навеска проводников.

Проводники к расстрелам крепят различно в зависимости от профиля, соединяемых элементов и числа проводников (крепление одинарных или парных проводников). Парные рельсовые проводники крепят с помощью двух пар специальных зажимных скоб (скоб Бриарта), которые стягивают болтами диаметром 32 мм (рис. 5, а). Одинарные рельсовые проводники крепят с помощью зажимных скоб СОЛ (рис. 5, б). При большой интенсивности работы подъема вместо зажимных скоб целесообразно применять сплошные «ложные» проводники и скобы Бриарта (рис. 9, в).

Рисунок 5 - Схема крепления рельсовых проводников к расстрелам: а - с помощью двух пар специальных зажимных скоб Бриарта, б - помощью зажимных скоб СОЛ, в - сплошных «ложных» проводников и скоб Бриарта

Звенья проводников обычно стыкуют на ярусе расстрелов. Для стыковки двух звеньев рельсовых проводников 1 (рис. 6, а) при расстрелах из двутавровых балок применяют стыковые захваты 2. Для стыковки рельсовых проводников в пролете между ярусами расстрелов дополнительно устанавливают отрезок из двутавровой балки, а проводники схватывают скобами Бриарта (рис. 6, б).

Рисунок 6- Стыковка рельсовых проводников: а - стыковыми захватами, б - скобами Бриарта

Парные проводники коробчатого профиля к расстрелу из двутавровой балки стыкуют с помощью заводных болтов 1 со специальной головкой Т-образной формы и подкладной плитой 2 в виде неравнобокого уголка (рис. 7, а). Парные коробчатые проводники 5 стыкуют к расстрелу 6 также коробчатого профиля, с помощью противоугонных упоров 1, боковых упоров 2, опорных уголков 4, фиксирующей вставки 3 (рис. 7, б).

Рисунок 7 - Схема крепления и стыковка коробчатых проводников: а - к расстрелу из двутавровой балки, 2 - к расстрелу коробчатого профиля

На рис. 8, а представлена схема крепления деревянных проводников к расстрелу из двутавровых балок, осуществляемого с помощью болтов с потайными головками. На рис. 7, б показаны схемы соединения деревянных проводников по их длине.

Рисунок 8 - Схема крепления и стыковка деревянных проводников: а - схема крепления к расстрелу из двутавровых балок, 2 - стыковка деревянных проводников по их длине

Устройство лестничных отделений.

В стволах устраивают лестничные отделения для передвижения людей. Лестничное отделение отшивается от остальной части выработки досками или металлической сеткой в целях безопасности передвижения людей по лестницам. На ярусах расстрелов через 4…6 м (кратно высоте яруса) по ПБ не более 8 м настилают полки с лазами, которые по вертикали располагают в шахматном порядке, исключающем сквозной пролет сорвавшихся предметов. Минимальный размер лаза должен быть 600×700 мм. Лестницы шириной 400 мм со ступеньками через 400 мм устанавливают под углом 80° к горизонтали и прикрепляют к полкам. Для удобства подхода к лестнице ее основание должно отстоять от стенки выработки (или крепи) не менее чем на 600 мм, а для удобства выхода на полок лестница должна выходить над уровнем вышележащего полка на 1000 мм (или на этом расстоянии заделывают или забивают скобы). При расстоянии между полками 4 м минимальные размеры ходового отделения в свету должны быть 1500×1200 мм.

Рисунок 9 - Лестничное отделение ствола: а - общий вид, б - тетивы лестниц

Навеска трубопроводов, кабелей.

Трубопроводы для воды и сжатого воздуха крепят на вспомогательных расстрелах при помощи хомутов через 12…15 м по высоте и располагают их вблизи лестничного отделения  или же в специальном отделении, а также в трубном. Минимальное расстояние между соседними трубами в стволе должно быть не менее диаметра фланца.

Зазор от силового кабеля до подъемного сосуда не мене 500 мм, и до трубопровода не менее 200 мм.

Рисунок 10 - Схема крепления водоотливных труб в стволе:  а - трубопровода к расстрелу хомутами через 6-12м, б - трубопровода к вспомогательному расстрелу направляющими хомутами, в - установка сальниково компенсатора, г - установка опорного колена

Силовые и осветительные кабели подвешивают и закрепляют на специальных скобах, которые заделывают в крепь ствола.

Рисунок 11 - Схема крепления кабелей в стволе: а - кабелей к расстрелу, б - кабелей в зажимах к крепи ствола

Таблица 1. Размеры и профили балок расстрелов

Таблица 2. Размеры и профили проводников

Рис. 12. Устройство направляющих скольжения

Рис. 13. Устройство роликовых упругих направляющих Dролика=220-320 мм, ширина 80 мм.

Эксплуатационные зазоры между максимально выступающими частями подъемных сосудов, крепью и расстрелами в вертикальных стволах стационарных подъемных установках должны соответствовать величинам, приведенным в таблице 3.

Таблица 3.

| № | Вид крепи стволов | Вид и расположение армировки | Наименование зазора | Min величина зазора мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Деревянная | Деревянная и металлическая с одно- и двухсто-роним расположением проводников | Между подъемными сосудами и крепью | 200 | Для шахт, находящихся в эксплуатации, в случае особо стесненного расположения подъемных сосудов в стволе с деревянной армировкой допускается зазор не менее 150 мм при лобовом, а так-же двустороннем расположении проводников, если наиболее выступающая часть сосуда отстоит от оси проводников не более чем на 1м |
| 2 | Бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Металлическая с одно- и двусто-роним расположением проводников | то же | 150 |  |
| 3 | Бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Деревянная с од-но- и двусторон-ним расположением проводников | то же | 200 |  |
| 4 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая | Металлические и деревянные расстрелы, не несущие проводников | Между подъемными сосудами и расстрелами | 150 | При особо стесненном расположении подъемных сосудов в стволе этот зазор может быть уменьшен до 100 мм |
| 5 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая | Между подъемными сосудами расстрел отсутствует | Между двумя движущимися сосудами | 200 | При жестких проводниках |
| 6 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Одностороннее, двустороннее боковое и лобовое расположение проводников | Между клетью и элементами посадочных устройств | 60 | В эксплуатационных стволах, введенных до 1973 г., этот зазор может быть не менее 40 мм |
| 7 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Одностороннее, двустороннее боковое и лобовое расположение проводников | Между расстрелами и выступающими частями подъемных сосудов, удаленных от оси проводников на расстоянии до 750 мм | 40 | При наличии на подъемном сосуде выступающих разгрузочных роликов зазор между роликом и расстрелом должен быть увеличен на 25 мм |
| 8 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Деревянная с лобовым расположением проводников | Между расстрелом, несущим проводник, и клетью | 50 |  |
| 9 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Металлическая и деревянная, независимо от расположения проводников | Между наружной кромкой башмака подъемного сосуда и зажимным устройством для крепления проводников к расстрелам | 15 |  |
| 10 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая, бетонитовая | Одностороннее, двустороннее боковое и лобовое расположение проводников | Между наиболее выступающими и удаленными от центра частями сосуда и расстрелом с учетом износа проводников и лап и возможного поворота сосуда | 25 | Для проектируемых шахт |
| 11 | Деревянная, бетонная, кирпичная, тюбинговая | Металлическая и деревянная, независимо от расположения проводников | Между рельсами приемных площадок и клетей | 30 |  |
| 12 | Все виды крепи | Канатные проводники многоканатного подъема | Между подъемным сосудом и крепью, расстрелами или отшивкой в стволе Между движущимися сосудами одного подъема Между движущимися сосудами смежных подъемов | 225 265 300 350 | При глубине ствола до 800 м При глубине ствола более 800 м Проектные зазоры выбираются по «Нормам безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников многоканатных подъемных установок». Эксплуатационные зазоры во всех случаях должны быть не менее 0,75 проектных. |
| 13 | Все виды крепи | Канатные проводники одноканатного подъема | Между движущимися сосудами одного подъема Между движущимися сосудами смежных подъемов Между подъемным сосудом и крепью, расстрелами или отшивкой в стволе | 400 400 300 | Проектные зазоры выбираются по «Нормам безопасности на проектирование и эксплуатацию канатных проводников одноканатных подъемных установок». Эксплуатационные зазоры во всех случаях должны быть не менее 0,75 проектных. |

Одноклетьевой подъем

Двухклетьевой подъем

Двухклетьевой подъем

Скипоклетьевой: два скипа одна клеть

| Скипоклетьевой подъем: два скипа две клети | Скиповой: 2 скипа рудных, |
| --- | --- |
| Скиповой: 2 скипа рудных, 1скип породный с противовесом | Скиповой: 2 скипа рудных, 2скипа породных |

Типовые клетьевые подъемы

Типовые скиповые подъемы

Задание контрольной работы №2.  Проектирование камеры околоствольного двора

Разработать и вычертить по полученному заданию камеру в масштабе  М 1:50; 1:100; 1:200, и в соответствии с правилами   ЕПБ показать на чертеже все регламентируемые зазоры и размеры камеры, расположение в ней оборудования.

Номер варианта контрольной работы определяется по сумме двух последних цифр  зачетной книжки студента.

# Камера главного водоотлива

| Показатели | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Число насосов в камере | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 2. Размеры насоса, мм: ширина длина высота | 850 2100 1200 | 900 2300 1400 | 1200 2500 1400 | 1300 2600 1600 |
| 3. Ширина платформы, мм | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 4. Колея, мм | 600 | 750 | 750 | 900 |
| 5. Тип крепления | бетон | бетон | бетон | бетон |
| 6. Толщина крепи, мм | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 7. Форма сечения | сводчатая | сводчатая | сводчатая | сводчатая |

Центральная подземная электроподстанция

| Показатели | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Размеры силового трансформатора, мм: длина ширина высота количество | 2300 1170 1200 2 | 2500 1170 1280 3 | 2700 1170 1500 2 | 2300 1170 1200 3 |
| 2. Размеры распределительного устройства, мм: длина ширина высота количество | 910 560 1800 20 | 910 560 1800 10 | 910 560 1800 15 | 910 560 1800 8 |
| 3. Тип крепления | бетон | бетон | бетон | бетон |
| 4. Толщина крепи, мм | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 5. Форма сечения | сводчатая | сводчатая | сводчатая | сводчатая |

Депо контактных электровозов (депо обособленного типа)

| Показатели | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Электровоз | К-10 | 7КР-1У | К-14 | 4КР1 |
| 2. Размеры локомотива, мм: длина ширина высота по кабине | 5200 1350 1650 | 4500 1050 1500 | 5750 1350 1650 | 3120 1300 1515 |
| 3. Колея | 750 | 600 | 900 | 750 |
| 4. Количество ремонтных мест | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 5. Тип крепления | бетон | бетон | бетон | бетон |
| 6. Толщина крепи, мм | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 7. Форма сечения | сводчатая | сводчатая | сводчатая | сводчатая |

Депо аккумуляторных электровозов

| Показатели | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Электровоз | 5АРВ-5М | АРП-7 | АРП-10 | АРП-14 |
| 2. Размеры локомотива, мм: длина ширина высота | 3480 1300 1450 | 4200 1350 1500 | 5500 1060 1650 | 5865 1350 1650 |
| 3. Колея | 750 | 750 | 600 | 900 |
| 4. Количество зарядных столов | 4 | 6 | 11 | 4 |
| 5. Инвентарное число электровозов | 3 | 4 | 6 | 4 |
| 6. Размеры зарядных столов, мм: длина ширина | 1500 1100 | 1800 1200 | 2800 1000 | 2800 1200 |
| 7. Количество ремонтных мест | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. Тип крепления | бетон | бетон | бетон | бетон |
| 9. Толщина крепи, мм | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 10. Форма сечения | сводчатая | сводчатая | сводчатая | сводчатая |

Подземный склад ВМ ячейкового типа

| Показатели | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. Количество ВВ | 2500 | 1500 | 1100 | 750 |
| 2. Количество СВ | 12000 | 9000 | 7000 | 5000 |
| 3. Тип крепления | бетон | бетон | бетон | бетон |
| 4. Толщина крепи, мм | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 5. Форма сечения | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная | прямоугольная |

Депо противопожарного поезда

| Показатели | Номер варианта |
| --- | --- |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. Размеры противопожарного поезда, мм: длина ширина | 12000 930 | 17400 1220 | 20700 1340 | 12000 1220 |
| 2. Колея | 600 | 750 | 900 | 750 |
| 3. Тип крепления | бетон | бетон | бетон | бетон |
| 4. Толщина крепи, мм | 200 | 300 | 200 | 300 |
| 5. Форма сечения | сводчатая | сводчатая | сводчатая | сводчатая |

Контрольная работа часть 2 . Проектирование камеры околоствольного двора

Расчет заданий контрольной работы производится по методикам приведенным ниже.

Задание на контрольную работу по номеру студента в списке группы.

Камера водоотливной установки

Камеру главного водоотлива располагают в околоствольном дворе в непосредственной близости от клетевого ствола. Такое расположение камеры позволяет иметь наименьшую длину и малое число изгибов трубопроводов, что снижает вредные сопротивления при работе насосов. Водотрубный ходок небольшой длины обеспечивает непосредственную связь камеры главного водоотлива со стволом, что важно в моменты изоляции камеры (герметизации ходков в камеру из околоствольного двора) при авариях с водоотливом и временном затоплении околоствольного двора. Камеру главного водоотлива отделяют от выработок околоствольного двора в породах средней прочности целиком размером 20—25 м и в более прочных породах — размером до 15 м.

Размеры камеры водоотливной установки зависят от числа насосных агрегатов, имея при этом в виду, что их обычно размещают вдоль продольной оси камеры в один ряд, при этом расстояние между ними должно быть не менее 1000 мм.

Расстояние от наиболее выступающих частей насосного агрегата до ближайшей стены камеры необходимо предусматривать:

- по длине камеры со стороны водотрубного ходка – не менее ширины водотрубного ходка, а с противоположной стороны – не менее длины платформы для перевозки оборудования и зазора 400 мм. При отсутствии наклонного (водотрубного) ходка и поворотной платформы – по 1000 мм с обеих сторон камеры;

- по ширине камеры – не менее суммарного расстояния, определяемого габаритами оборудования или шириной платформы для его перевозки, и зазоров по 200 мм до выступающих частей насосных агрегатов и до стенки камеры со стороны рельсового пути и не менее 500 мм от выступающих частей насосного агрегата до противоположной стороны.

Высоту камеры следует принимать с учетом: превышения отметок фундаментов насосных агрегатов над уровнем пола камеры не менее 100 мм;

подъема грузоподъемными средствами оборудования над рельсовой платформой, а в камерах без рельсовых путей  - над полом на высоту не менее 150 мм;

зазора не менее 100 мм между грузоподъемными средствами и нагнетательным трубопроводом, располагаемым наверху на высоте не менее 1800 мм;

установки электрооборудования в незаглубленных камерах таким образом, чтобы места, доступные для проникновения воды к токоведущим частям оборудования, были на высоте не менее 1000 мм от головки рельсов околоствольного двора.

В незаглубленных камерах водоотливных установок при числе насосных агрегатов не более трех предусматривают один водозаборный колодец, располагаемый внутри камеры. Приемные колодцы круглые, закреплены бетонном, причем расстояние между стенкой колодца и фундаментом насосной установки должно быть не менее 200 мм. При этом глубина водозаборного колодца должна быть не менее 1800 мм.

Камеры главных незаглубленных к заглубленных водоотливных установок, надлежит проектировать с двумя выходами (ходками), расположенными в противоположных концах камеры, независимо от блокировки камер главной водоотливной установки и элект-роподстанции. При этом необходимо предусматривать, чтобы в камерах один из ходков, предназначенный для доставки оборудования транспортными средствами, принятыми на шахте (руднике), соединял камеры с главной откаточной выработкой.

Поперечные размеры ходков, по которым в камеры доставляется оборудование, следует принимать:

по ширине — с учетом максимальных габаритов доставляемого оборудования и зазоров не менее 200 мм с каждой стороны выработки;

по высоте — исходя из максимальной высоты оборудования и зазора 200 мм до кровли ходка, но не менее 1500 мм для наклонного и 1900 мм для горизонтального ходка.

Наклонный водотрубный ходок, соединяющий незаглубленную камеру главной водоотливной установки с наклонным стволом, следует располагать, как правило, под углом наклона до 20° к горизонту с таким расчетом, чтобы в месте сопряжения ходка со стволом расстояние по вертикали от уровня пола насосной камеры было не ниже 7м.

Построение и размеры типовых насосных камер на 3 агрегата даны ниже.

Рис. 1. Насосная камера на три агрегата:

1 — нагнетательный трубопровод; 2 — таль с кошкой; 3— всасывающий трубопровод; 4 — трубопровод для спуска воды из нагнетательных трубопроводов; 5—электродвигатель; 6 — насос; 7 — трубный ходок; 8 — водозаборный колодец; 9— водосборник: 10 — решетка; 11 — заливочный насос ЗПН; 12— задвижка

Таблица 1. Размеры насосных камер на три насосных агрегата

| Насос | Число колес | l | l1 | l2 | h | h1 | b1 | b2 | D | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦНС 60-50 — | 2 | 3400 | 1650 | 1200 | 2620 | 2200 | 750 | 3200 | 3200 | 14750 |
| ЦНС 60-250 | 3 |  | 1800 |  |  |  |  |  |  | 15200 |
|  | 4 |  | 1850 |  |  |  | 800 |  |  | 15350 |
|  | 5 |  | 1930 |  |  |  |  |  |  | 15590 |
|  | 6 |  | 2010 |  |  |  |  |  |  | 15830 |
|  | 7 |  | 2270 |  |  |  | 850 |  |  | 16610 |
|  | 8 |  | 2350 |  |  |  |  |  |  | 16850 |
|  | 9 |  | 2430 |  |  |  |  |  |  | 17090 |
|  | 10 |  | 2600 |  |  |  |  |  |  | 17600 |
| ЦНС 105-98 — | 2 | 3400 | 2000 |  |  |  | 800 | 3200 | 3200 | 15800 |
| ЦНС 105-490 | 3 |  | 2150 |  |  |  | 850 |  |  | 16250 |
|  | 4 |  | 2300 |  |  |  |  |  |  | 16700 |
|  | 5 |  | 2300 |  |  |  | 950 |  |  | 16700 |
|  | 6 |  | 2470 |  |  |  |  |  |  | 17210 |
|  | 7 |  | 2560 |  |  |  |  |  |  | 17480 |
|  | 8 |  | 3100 |  |  |  |  |  |  | 19950 |
|  | 9 |  | 3200 |  | 3050 | 2360 | 1200 | 3950 | 3950 | 20250 |
|  | 10 |  | 3300 |  |  |  |  |  |  | 20550 |
| ЦНС 180-85 — | 2 | 3400 | 1950 | 1200 | 2990 | 2420 | 800 | 3950 | 3950 | 15950 |
| ЦНС 180-425 | 3 |  | 2140 |  |  |  |  |  |  | 16520 |
|  | 4 |  | 2280 |  |  |  |  |  |  | 16940 |
|  | 5 |  | 2450 |  |  |  | 1200 |  |  | 17450 |
|  | 6 |  | 2900 |  |  |  |  |  |  | 19250 |
|  | 7 |  | 3100 |  |  |  |  |  |  | 19850 |
|  | 8 |  | 3200 |  |  |  |  |  |  | 20 150 |
|  | 9 |  | 3350 |  | 3250 | 2690 | 1300 |  |  | 20600 |
|  | 10 |  | 3450 |  |  |  |  |  |  | 20900 |
| ЦНС 180-476 — | 7 | 3400 | 3100 | 1200 | 3350 | 2820 | 1400 | 3950 | 3950 | 19850 |
| ЦНС 180-680 | 8 |  | 3250 |  |  |  |  |  |  | 20300 |
|  | 9 |  | 3450 |  |  |  |  |  |  | 20900 |
|  | 10 |  | 3550 |  |  |  |  |  |  | 21 200 |
| ЦНС 300-120 — | 2 | 3500 | 2300 | 1300 | 3100 | 2590 | 950 | 3500 | 3500 | 17200 |
| ЦНС 300-600 | 3 |  | 3000 |  |  |  | 1200 |  |  | 19750 |
|  | 4 |  | 3100 |  |  |  | 1300 | 3950 | 3950 | 20050 |
|  | 5 |  | 3300 |  | 3450 | 2850 | 1400 |  |  | 20650 |
|  | 6 |  | 3500 |  |  |  |  |  |  | 21 250 |
|  | 7 |  | 3600 |  | 3550 | 3050 | 1500 | 4200 | 4200 | 21 800 |
|  | 8 |  | 4000 |  |  |  |  |  |  | 23000 |
|  | 9 |  | 4300 |  |  |  |  |  |  | 23900 |
|  | 10 | 4400 | 4300 |  |  |  |  |  |  | 24200 |

Примечание: Размеры b2 , D  и  L приняты для колеи 900 мм.

Центральная подземная электроподстанция

Центральную электроподстанцию обычно располагают в блоке с насосной камерой, от которой ее отделяют бетонной перегородкой  толщиной не менее 200мм, с решетчатой металлической и противопожарной дверями. Двери открываются в сторону насосной камеры. Такое расположение подстанции определяется тем, что насосная камера является одним из основных потребителей электроэнергии в околоствольном дворе, а в случае какой-либо аварии (затопление выработок околоствольного двора) насосная камера и подстанция могут быть совместно изолированы благодаря наличию герметических дверей в ходках. Сообщение в этом случае с камерами будет осуществляться через водотрубный ходок.

Камера находится на одном уровне с камерой незаглубленного водоотлива, т.е. на 0,5 м выше отметки головок рельсов околоствольного двора в месте сопряжения его со стволом.

Подстанция обычно состоит из двух камер — трансформаторной и камеры комплектных распределительных устройств. В трансформаторной камере устанавливают силовые трансформаторы (обычно два трансформатора), а в камере распределительных устройств — распределительные устройства высокого напряжения, реле утечек, аппаратуру автоматизации и телемеханики. Электрооборудование должно быть установлено так, чтобы места, доступные для проникновения воды к токоведущим частям электрооборудования, были на высоте не менее 1 м от головки рельсов околоствольного двора клетевого ствола.

Между машинами и аппаратами в камерах должны быть оставлены проходы, достаточные для транспортирования машин и аппаратов при их ремонте и замене, но не менее 800 мм. Со стороны стен камер должны оставляться монтажные проходы шириной не менее 500 мм.

Разработаны типовые проекты камеры центральной электроподстанции 6/0,7 кВ. Эти камеры имеют длину 22—45 м при числе распределительных устройств от 10 до 30; ширина камеры при колее 600 мм — 4450 мм и при колее 900 мм — 4750 мм. В камере предусмотрена настилка утопленного в бетонном полу рельсового пути. Пол подстанции должен быть выше на 500 мм отметки почвы примыкающей выработки.

Рис. 2.. Центральная подземная электроподстанция:

1 — трансформаторная камера; 2 — камера комплектных распределительных устройств: 3 — насосная камера; 4 — ниши противопожарного оборудования.

Рис. 3.  Схема расположения электрооборудования в камере ЦПП с четырьмя вводами:

1 — КРУВ-6ХЛ5; 2 — автоматические выключатели;   3 — пускатели магнитные; 4 - трансформаторы   осветительные;  5 — пускатели ручные; 6 — кабели на напряжение 6 кВ; 7 — кабели на напряжение до 1000 В.

Депо электровозов

В комплекс выработок депо контактных электровозов включают в себя ремонтную мастерскую и заезды в депо. Комплекс выработок аккумуляторных электровозов  состоит из зарядной для аккумуляторных батарей, ремонтной мастерской, выпрямительной подстанции и выработки для стоянки запасных электровозов и заездов в депо.  При выборе электровозного депо определяют размеры камер в зависимости от числа инвентарных электровозов и наиболее приемлемую схему его расположения. Камеры депо электровозов в околоствольном дворе располагают так, чтобы можно было обеспечить быстрый, без маневров выезд электровозов из депо на порожняковую ветвь околоствольного двора, а также заезд электровозов для ремонта  и стоянки в депо.

Ремонтная мастерская для ремонта электровозов под землей должна быть соответствующим образом оборудована. Мастерская устраивается для одновременного ремонта одного электровоза при инвентарном числе их до 10 и двух — при инвентарном числе их от 11 до 19.

Для камер депо контактных электровозов следует предусматривать один заезд при одном ремонтном месте в камере и два заезда при наличии двух и более ремонтных мест.

При трех-семи инвентарных электровозах стоянка запасных электровозов в депо предусматривается в ремонтной мастерской на смотровой яме. При 9—10 инвентарных электровозах, когда смотровая яма в депо рассчитана на один электровоз, а запасных электровозов два, один запасной электровоз стоит на яме, а второй в заезде. При 11 —14 инвентарных электровозах, когда смотровая яма в депо рассчитана на два электровоза, а запасных электровозов также два, стоянка запасных электровозов предусматривается на яме. При 16—19 инвентарных электровозах, когда запасных электровозов три, два запасных электровоза стоят на яме, а третий — в заезде.

Ширина ремонтной мастерской определяется габаритами электровоза и располагаемого в камере оборудования для выполнения сборочно-разборочных, станочных, сварочных и слесарных работ, с учетом свободного прохода у смотровой ямы между электровозом и крепью не менее 1000 мм с каждой стороны. Длина определяется числом электровозов с учетом длины смотровой ямы.

Размеры смотровой ямы: ширина 800 мм; минимальная глубина 1600 мм; длина на один электровоз равна длине электровоза плюс зазор 500 мм между электровозом и ступеньками; длина на два электровоза учитывает также зазор 1000 мм между ними. Над ямой производится осмотр электровоза, и также смена колесных пар, снятие двигателей и т. п.

Высота зарядных камер и ремонтных мастерских составляет не менее 3600 мм. Высоту камер определяет размещение монтажных балок на высоте не менее 3000 мм.

Размеры ремонтной мастерской приведены в таблице  в зависимости от числа инвентарных электровозов.

Взаимное расположение зарядной камеры, ремонтной мастерской и преобразовательной подстанции зависит от принятой схемы депо. Вдоль зарядной камеры проложен один или два рельсовых пути и установлены зарядные столы. Привязка крайних столов обусловливается безопасной работой при обслуживании батарей краном КЭД. Длину зарядной камеры депо определяют с учетом расстояния между батареями, равного 1000 мм, и ширины свободного прохода не менее 2500 мм между крайним зарядным столом и стенкой камеры.

Высота зарядной камеры следует принимать с учетом подъема краном батарей над зарядным столом или электровозом на высоту не менее 160 мм, но не менее 3600 мм.

Ширину зарядной камеры принимают исходя из габаритов аккумуляторных батарей с соблюдением следующих зазоров: 600 мм — монтажный зазор между крепью и батареей на зарядном столе; 700 мм — проход для людей между электровозом и крепью; 220 мм — зазор между батареей на зарядном стволе и электровозом. Депо аккумуляторных электровозов должно иметь один заезд в камеры при инвентарном числе электровозов до 3; два заезда—при числе электровозов до 10;  три заезда—при более чем 10 электровозов. Заезды в депо электровозов должны быть оборудованы противопожарными дверями. Камеры и выработки депо закрепляются огнестойкой крепью.

Таблица 2. Размеры камеры ремонтной мастерской.

Таблица 3. Размеры и типы депо аккумуляторных электровозов 8-12 т.

Камера преобразовательной подстанции обычно размешается в целике между зарядной камерой и выработкой околоствольного двора, к которой примыкает заездами зарядная камера. Она включает два от деления — трансформаторное и преобразовательное. Преобразовательную камеру соединяют с зарядной камерой  и откаточной выработкой околоствольного двора. Камеру от выработок отделяют противопожарными дверями. В зависимости от инвентарного числа электровозов 8-12 т длина камеры при 6—9 электровозах составляет 13— 16 м, а при 10—14 электровозах 17—25 м. Высота камеры принимается не менее 2200 мм.

Рис. 4. Депо аккумуляторных электровозов:

1 — заезды в депо; 2—место стоянки; 3— ремонтная мастерская; 4— смотровая яма; 5— вентиляционная сбойка; 6— зарядная камера; 7—бетонные тумбы для установки аккумуляторных батарей; 8 — преобразовательная подстанция.

Комплекс выработок и камер подземного склада взрывчатых материалов

Подземные склады взрывчатых материалов (ВМ) проектируют с учетом мощности шахты и фактического расхода взрывчатых веществ (ВВ) при добыче полезного ископаемого. Склады ВМ располагают таким образом, чтобы протяженность пути транспортирования от клетевого ствола к складу, а также длина сбойки для его проветривания были бы минимальными.

Расположение подземных складов должно отвечать следующим условиям:

расстояние от любой ближайшей точки склада до ствола шахты и околоствольных выработок, а также до вентиляционных дверей, разрушение которых может лишить притока свежего воздуха всю шахту либо значительные ее участки, должно быть для камерного склада не менее 100 м, для склада ячейкового типа - 60 м;

расстояние от ближайшей ячейки или камеры до выработок, служащих для постоянного прохода людей, для склада камерного типа должно быть не менее 25 м и для склада ячейкового типа - не менее 20 м;

каждый склад должен иметь два выхода;

камеры, ячейки и все выработки склада ВМ должны быть закреплены несгораемой крепью и побелены, в устойчивых породах крепь подводящих выработок необязательна;

проветривание склада должно производиться обособление струей воздуха.

Взрывчатые вещества и средства инициирования должны храниться в отделениях, отгороженных друг от друга кирпичной, бетонной и им подобной стеной толщиной не менее 25 см. В раздаточной камере должно быть оборудовано место для выдачи взрывчатых материалов взрывникам.

Общую вместимость подземного (углубленного) расходного склада и вместимость отдельных камер (ячеек) необходимо определять проектом. При этом на угольных и сланцевых шахтах вместимость склада без учета емкости раздаточных камер не должна превышать семисуточного запаса взрывчатых веществ и пятнадцати суточного запаса средств инициирования.

Вместимость камеры в складах камерного типа не должна превышать 2 т взрывчатых веществ, а в складах ячейкового типа в каждой ячейке разрешается хранить не более 400 кг взрывчатых веществ.

Предельная вместимость отдельной раздаточной камеры в подземных выработках не должна превышать 2 т взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования, а отдельного участкового пункта хранения - 1 т взрывчатых веществ и соответствующего количества средств инициирования.

Таблица 4. Характеристика ячейкового и камерного склада ВМ

| Вместимость склада | Число ячеек (камер) | Длина склада, м | Объем выработки склада, м3 в свету |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВ. кг | СИ. шт. |  |  |  |
| Ячейковый склад ВМ |
| 720 1080 1440 2160 | 5000 7000 9000 12000 | 2 3 4 6 | 30,8 36,7 42,6 54,4 | 300 320 365 425 |
| Камерный склад ВМ |
| 1920 3840 5760 7680 | 12000 24000 32000 32000 | 1 2 3 4 | 25,4 37,0 48,4 60,0 | 390 470 580 650 |

Склад ВМ ячейкового типа состоит из камеры для хранения СВ, располагаемой в тупике, собственно склада, где располагаются ячейки для хранения ВВ, камеры для проверки электродетонаторов и камеры для раздачи ВМ.

Склад отделяется от подводящей выработки специальной металлической  защитной дверью. Защитная металлическая  дверь устанавливается также в специальной перемычке, в вентиляционной сбойке на расстоянии не менее 40 м от склада. На вентиляционной сбойке у входа в склад устанавливается также вентиляционная дверь с окном.

Склад проходят одним сечением.  Ячейки отделены друг от друга бетонными перемычками толщиной 2 м.

Тип крепи склада: бетонные стены с плоским перекрытием и сводчатым при бетонной и металобетонной крепи.

Рис. 5. Склад взрывчатых материалов ячейкового типа вместимостью 2880 кг ВВ и 15000 шт. электродетонаторов:

1 — защитная дверь в вентиляционной выработке; 2 — металлическая вентиляционная дверь с окном; 3 — ячейки для хранения ВВ; 4 — место установки стеллажей для хранения сумок и взрывных машинок; 5 — камера для раздачи взрывчатых материалов; 6 — камера для проверки электродетонаторов; 7 — камера электрораспределительных устройств; 8 —защитная дверь в подводящие выработки.

Рис. 15. Схема одностороннего стрелочного перевода.

Длина заезда в депо противопожарного поезда определяется по длине стрелочного перевода и длине криволинейного участка заезда. При этом длина криволинейного участка определяется по расстоянию между нитками пути штрека и депо с учетом радиуса переводной кривой.

Таблица 5. Характеристики стрелочных переводов.

| Тип перевода | Колея, мм | Рельс | крестовина | Радиус переводной кривой, м | Размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | l | l1 | l2 | l3 |  |
| ПШО933-1/4-12 | 900 | Р33 | 1/4 | 12 | 9289 | 4179 | 3600 | 2750 | 1900 |
| ПШО933-1/5-20 | 900 | Р33 | 1/5 | 20 | 10116 | 4264 | 4500 | 2750 | 2050 |
| ПО733-1/4-12 | 750 | Р33 | 1/4 | 12 | 8809 | 4667 | 3000 | 3255 | 2582 |
| ПО733-1/5-20 | 750 | Р33 | 1/5 | 20 | 9745 | 4752 | 3750 | 3255 | 2764 |
| ПО733-1/6-30 | 750 | Р33 | 1/6 | 30 | 10478 | 4779 | 4500 | 3255 | 2890 |
| ПО743-1/4-12 | 750 | Р43 | 1/4 | 12 | 8734 | 4583 | 3000 | 3255 | 2975 |
| ПО743-1/5-20 | 750 | Р43 | 1/5 | 20 | 9690 | 4645 | 3750 | 3255 | 3178 |
| ПО743-1/6-30 | 750 | Р43 | 1/6 | 30 | 10383 | 4643 | 4500 | 3255 | 3329 |
| ПОН624-1/4-9 | 600 | Р24 | 1/4 | 9 | 7884 | 4308 | 2400 | 3068 | 1466 |
| ПОН624-1/5-15 | 600 | Р24 | 1/5 | 15 | 8740 | 4379 | 3000 | 3068 | 1507 |

Форма промежуточного контроля

Зачет

Вопросы на зачет по дисциплине

"Строительство и реконструкция горных предприятий"

- Периоды  и  определение продолжительности строительства горных предприятий.

- Комплекс  работ  выполняемый  в подготовительный период строительства рудника.

- Комплекс работ входящий в первый основной период строительства рудника.

- Комплекс работ входящий во второй основной период строительства рудника.

- Способы проходки вертикальных стволов шахт и условия их применения.

- Форма, сечения и конструкции крепи вертикальных стволов шахт.

- Внеплощадные и внутриплощадные работы  проводимые  при  строительстве вертикальных стволов шахт.

- Устройство устья ствола вертикальных стволов шахт и технологического отхода.

- Жесткая и гибкая  (канатная)  армировка  вертикальных  стволов шахт.

- Устройство лестничного и  трубо-кабельного  отделения  вертикальных стволов шахт.

- Технологические схемы армирования вертикальных стволов шахт.

- Технологические  схемы  проведения  вертикальных  стволов при обычном способе проходки.

- Конструкции шахтных копров.

- Проведение работ при последовательной  технологической  схеме проходки вертикальных стволов.

- Проведение работ при параллельной технологической схеме проходки вертикальных стволов шахт.

- Проведение работ при совмещенной технологической схеме проходки вертикальных стволов шахт.

- Технология проходки при буровзрывном способе сооружения  вертикальных стволов.

- Механизация при проведении вертикальных стволов  и  вспомогательное проходческое оборудование.

- Проведение стволов стволопроходческими комбайнами и  комплексами.

- Сооружение сопряжений ствола с околоствольными дворами.

- Проведение стволов способом замораживания горных пород.

- Проведение стволов способом тампонирования горных пород.

- Проведение  стволов с искусственным понижением уровня подземных вод.

- Строительство стволов шахт с применением щитов.

- Технология углубки стволов сверху вниз.

- Технология углубки стволов снизу вверх.

- Технология  комбинированного способа углубки стволов

- Технологическое  проходческое  и внутриствольное оборудование предназначенное для углубки стволов.

- Этапы работ при углубке вертикальных стволов шахт.

- Конструкции предохранительных устройств, применяемых  при  углубке стволов.

- Технологический комплекс и устройство устья ствола при проведении наклонных стволов шахт.

- Строительство наклонных горных выработок сверху в низ.

- Строительство наклонных горных выработок снизу вверх.

- Типы околоствольных дворов шахт, их классификация.

- Основные  технологические  схемы  околоствольных  дворов шахт применяемые при колесно-рельсовом транспорте.

- Камеры  производственного  назначения околоствольных дворов шахт

- Камеры вспомогательного назначения околоствольных дворов шахт.

- Выработки для чистки зумпфа скипового подъема и зумпфовые водоотливы.

- Камеры  главного водоотлива,  осветляющие резервуары и водосборники.

- Центральная подземная подстанция и камера ожидания.

- Депо аккумуляторных и контактных электровозов и депо противопожарного поезда.

- Подземный склад взрывчатых материалов.

- Комплекс камер загрузочного устройства скипового подъема

- Способы проведения протяженных горизонтальных  горных  выработок, особенности их проведения.

- Проведение горизонтальных горных выработок комбайнами избирательного действия, применяемое оборудование.

- Проведение горизонтальных горных выработок комбайнами бурового действия.

- Условия применения и классификация проходческих комбайнов.

- Понятие и проектирование реконструкции рудников.

Оформление письменной работы согласно МИ 01-03-2023

Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

## Печатные издания

- Картозия Б.А., Федунец Б.И. и др.  Шахтное и подземное строительство. В 2 т. Т. 1. - М: МГГУ, 2003. – 732 с.

- Картозия Б.А., Федунец Б.И. и др.  Шахтное и подземное строительство. В 2 т. Т. 2. - М: МГГУ, 2003. – 815 с.

- Покровский Н. М. Комплексы подземных горных выработок и сооружений. М.: Недра. 1987. – 248 с.

Издания из ЭБС

- Шахтное и подземное строительство. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] / Б.А. Картозия, Б.И. Федунец, М.Н. Шуплик, Ю.Н. Малышев, В.И. Смирнов, В.Г. Лернер, Ю.П. Рахманинов, В.К. Фисейский, В.И. Резуненко, В.И. Курносов, А.Н. Панкратенко, Е.Ю. Куликова - М. : Горная книга, 2003.

## Дополнительная литература

## Печатные издания

- Строительство стволов шахт и рудников: Справочник / под ред. О.С. Докукина, Н.С. Болотских  - М.: Недра, 1991. - 516 с. ил. - ISBN 5-247-00838-3

- Вяльцев М.М. Технология строительства горных предприятий в примерах и задачах / М.М. Вяльцев - М.: Недра, 1989. - 240 с.

Издания из ЭБС

- Методы ведения взрывных работ. Ч. 2. Взрывные работы в горном деле и промышленности [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / Кутузов Б.Н. - 2-е изд., стер. - М. : Горная книга, 2011.

## Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным  системам:

- https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань».

- https://www.biblio-online.ru/ Электронно-библиотечная система «Юрайт»

- http://www.studentlibrary.ru/ Электронно-библиотечная система «Консультант студента»

- http://www.trmost.com/ Электронно-библиотечная система «Троицкий мост»

- http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.

- https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU

- http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»

- http://law.edu.ru/  Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»

- http://window.edu.ru  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования.

- http://megabook.ru/  Энциклопедии Кирилла и Мефодия

- http://www.krugosvet.ru/ Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Кругосвет»

- http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари

- https://dic.academic.ru/  Словари и энциклопедии

- http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека

- https://www.prlib.ru/ Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина

- http://www.gpntb.ru/ Государственная публичная научно-техническая библиотека России

- http://www.rasl.ru/ Библиотека Российской Академии наук

- http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников

- http://techlib.org Библиотека технической литературы

- http://rvb.ru/ Русская виртуальная библиотека

Ведущий преподаватель                   __________________    М.В. Лизункин

Заведующий кафедрой  ПРМПИ     __________________    В.В. Медведев